## Slide 1: 進捗報告
MA23025 上田 智之
芝浦工業大学

## Slide 2: 研究背景と目的
テーマ : Evil-Twin 攻撃検知
  アクセスポイント（AP）の増加
  正規の無線LANアクセスポイントを偽装し、 接続したユーザに対して様々な攻撃を行う
不正AP
正規AP
ユーザ
SSID : Free-1
SSID : Free-1
不正AP検知の精度の向上
？
Notes: My research is to detect Evil-Twin attack.
ET is ~.

## Slide 3: 既存手法と問題点
RTTを用いた検知手法
  1-hopと2-hopのRTTの差の利用
  閾値とRTTの差を比較して検知
不正AP
（evil-twin）
ユーザ
インターネット
正規AP
1-hop
2-hop
輻輳時のRTT分散はあまり考慮されていない
Notes: This is conventional method and assumed situation.
Conventional method is using RTT diffaerences ~.
However, convention methods didn’t consider RTT dispersion ~.

## Slide 4: キーアイデアと実験環境
トラヒック負荷ごとに検知
  iperfで負荷を変化させながらRTT収集
  RTTから各負荷ごとの閾値を作成
正規AP
不正AP
PC
(測定用)
他ユーザ
PC，AP間に iperfで負荷をかける
Notes: Next, I discuss the experimental setup in more detail.
As mentioned earlier, we conducted the experiments using Iperf between two PCs while sending pings to google.com to measure the RTT until the ping response is received.
During the experiments, the devices connected to the AP included 3 PCs, 1 smartphone, and 16 IoT devices, and the operating frequency was set to 2.4GHz.
We performed the experiments under four traffic load conditions: no Iperf load, Iperf load of 3MB, Iperf load of 5MB, and Iperf load of 7MB.
次に、実験方法について詳しい話をします。 先ほども話した通り、2つのpc間でiperfを使い、その状態でgoogle.comにpingを打ち、pingが返ってくるまでの時間をRTTとして実験をします。 この時、APに接続しているデバイスは、3つのPCと1つのスマートフォン、16個のIoT機器であり、使用している帯域は2.4GHZで行った。 また4つのトラヒックの状態は、iperfなしの状態とiperfで3MBの負荷、5MBの負荷、7MBの負荷の状態の4つである。

## Slide 5: 進捗
経路制御の環境を利用
  APにpingを送信してRTT収集
主に以下の4つ+利用している ネットサービス&ユーザ数による負荷を考慮
  正規APに接続した混雑していない場合
  不正APに接続した混雑していない場合
  正規APに接続した混雑している場合
  不正APに接続した混雑している場合
負荷の再現はiperfを使用

## Slide 6: 実験条件の詳細
SNS等を使用している場合 （iperfによる負荷を1MB/sに設定)
  ユーザ数10人程度 ユーザ数30人程度 ユーザ数50人程度
SNS等を使用している場合 （iperfによる負荷を10MB/sに設定)
  ユーザ数10人程度 ユーザ数30人程度 ユーザ数50人程度
1, 2の場合それぞれで不正・正規APに接続

## Slide 7: 結果（1の場合： 負荷1MB ）
正規APに接続時
不正APに接続時
ユーザ数 （人） | 平均 (ms) | 分散 (ms)
10人 | 1.135 | 0.401
30人 | 1.011 | 0.456
50人 | 0.896 | 0.409
ユーザ数 （人） | 平均 (ms) | 分散 (ms)
10人 | 1.972 | 0.729
30人 | 1.571 | 1.558
50人 | 2.235 | 1.058
RTTは正規<不正になっている
人数が増えるとRTT平均や分散が減る （ときが多い）

## Slide 8: 結果（2の場合： 負荷10MB ）
正規APに接続時
不正APに接続時
ユーザ数 （人） | 平均 (ms) | 分散 (ms)
10人 | 0.652 | 0.400
30人 | 0.938 | 0.946
50人 | 0.711 | 0.477
ユーザ数 （人） | 平均 (ms) | 分散 (ms)
10人 | 2.715 | 1.794
30人 | 1.257 | 0.559
50人 | 1.395 | 0.733
人数が増えるとRTT平均や分散が減る + 1の場合の結果から、負荷を上げても 同じことが起こっている

## Slide 9: 正規AP・負荷1MB/sで30s 測定
Chart: time (s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
10 peaple | 0.314 | 1.82 | 1.58 | 0.664 | 1.47 | 1.6 | 0.946 | 1.61 | 1.59 | 1.32 | 1.6 | 1.65 | 1.87 | 1.64 | 1.54 | 1.66 | 1.7 | 1.65 | 1.51 | 1.27 | 0.917 | 1.54 | 0.963 | 0.988 | 0.735 | 0.682 | 1.69 | 1.3 | 1.15 | 1.64
30 peaple | 0.19 | 0.185 | 1.31 | 0.689 | 1.64 | 1.48 | 1.83 | 1.42 | 1.55 | 1.17 | 1.7 | 1.49 | 1.62 | 2.33 | 1.75 | 1.49 | 1.77 | 1.33 | 1.82 | 0.974 | 1.21 | 0.31 | 0.293 | 0.132 | 0.241 | 0.653 | 0.952 | 0.133 | 0.223 | 0.784
50 peaple | 0.217 | 0.21 | 0.421 | 1.74 | 1.71 | 1.7 | 1.29 | 0.134 | 1.79 | 1.48 | 1.57 | 1.5 | 1.71 | 1.62 | 1.5 | 1.7 | 1.59 | 0.32 | 0.984 | 0.99 | 0.442 | 0.623 | 2.13 | 1.75 | 1.63 | 1.49 | 1.85 | 1.67 | 1.72 | 1.67
平均：1.35ms → 1.09ms → 1.31ms
分散：0.15 → 0.40 → 0.37

## Slide 10: 不正AP・負荷1MB/sで30s 測定
Chart: time (s)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
10 peaple | 0.486 | 2.9 | 2.86 | 1.21 | 3.33 | 3.4 | 1.67 | 2.6 | 2.8 | 1.47 | 2.74 | 2.68 | 2.98 | 2.9 | 3.39 | 1.65 | 0.37 | 0.606 | 1.38 | 0.593 | 0.967 | 2.16 | 3.07 | 1.75 | 2.1 | 2.91 | 2.67 | 2.36 | 2.9 | 0.608
30 peaple | 0.513 | 2.41 | 3.22 | 1.12 | 3.22 | 1.16 | 2.39 | 1.68 | 2.94 | 1.65 | 2.83 | 2.48 | 3.29 | 3.25 | 3.2 | 0.667 | 0.299 | 1.03 | 0.598 | 1.22 | 2.05 | 2.08 | 2.36 | 2.95 | 2.89 | 2.1 | 1.79 | 3.2 | 2.45 | 3.12
50 peaple | 0.373 | 1.32 | 3.44 | 2.1 | 1.82 | 2.08 | 2.49 | 2.82 | 0.812 | 2.76 | 4.83 | 2.77 | 1.6 | 0.669 | 0.306 | 0.461 | 3.22 | 2.26 | 3.17 | 2.62 | 2.86 | 2.93 | 3.07 | 2.55 | 2.95 | 3.21 | 3.12 | 2.8 | 3.32 | 3.13
平均：2.11ms → 2.14ms → 2.40ms
分散：0.91 → 0.87 → 1.10

## Slide 11: これからの予定
原因の解明
  実験環境の帯域は約500MB（4.72Gbits/sec） →50人10MBでぴったり
  負荷が小さすぎる？
正確性の高いデータの収集
プログラムにデータを落として検知