## Slide 1: 進捗報告
MA23025 上田 智之
芝浦工業大学

## Slide 2: 研究背景と目的
テーマ : Evil-Twin 攻撃検知
  アクセスポイント（AP）の増加
  正規の無線LANアクセスポイントを偽装し、 接続したユーザに対して様々な攻撃を行う
不正AP
正規AP
ユーザ
SSID : Free-1
SSID : Free-1
不正AP検知の精度の向上
？

## Slide 3: 既存手法と問題点
RTTを用いた検知手法
  1-hopと2-hopのRTTの差の利用
  閾値とRTTの差を比較して検知
不正AP
（evil-twin）
ユーザ
インターネット
正規AP
1-hop
2-hop
輻輳時のRTT分散はあまり考慮されていない

## Slide 4: キーアイデアと想定環境
トラヒック負荷ごとに検知
  RTTから各負荷ごとの閾値を作成
  Iperf で負荷を変化させながらRTT収集
  →tcコマンドに
正規AP
PC
(測定用)
他ユーザ
PC，AP間に iperfで負荷をかける
不正AP
Notes: 想定環境は図
閾値を使うのは変わらず
Iperfはやめる

## Slide 5: 変更の理由
負荷は3000Mbits前後からかけられない
  1.5Gbits/secの帯域は必ず確保されてしまう
  Ping程度サイズでは影響なし
tcコマンドの遅延を利用する
  ランダムな遅延をつけることで RTTに意図的に分散をつける
  分布はパレート分布を使用
  分散(遅延)の程度は±2ms
Notes: パレート。インターネットトラフィックの特性を模倣するためによく使わ

## Slide 6: 実験条件
経路制御の環境を利用
  APにpingを送信してRTT収集
主に以下の4つによる負荷を考慮
  正規APに接続した混雑していない場合
  不正APに接続した混雑していない場合
  正規APに接続した混雑している場合
  不正APに接続した混雑している場合
負荷の再現はtcコマンドを使用

## Slide 7: 夏休みの目標
RTTのばらつきだけを見た手法を見つける
  比較のための論文探し・なるべく近年
  修論に使うための新しい論文探しも
→RTTを利用しているものが少ない
→トラヒック負荷まで考えたものも少ない
（管理者側での検知の方が多い）
修論の2章まで埋めていく
→できている

## Slide 8: 今後の予定
tcを利用したRTTの結果を用いて検知
  （途中）
分散の程度を変えてRTTを見てみる
  どれくらいの分散から検知が困難になるかの調査に使えるかも？
修論を進める