## Slide 1: 進捗報告
MA23025 上田 智之
芝浦工業大学

## Slide 2: 研究背景と目的
テーマ : Evil-Twin 攻撃検知
  アクセスポイント（AP）の増加
  正規の無線LANアクセスポイントを偽装し、 接続したユーザに対して様々な攻撃を行う
不正AP
正規AP
ユーザ
SSID : Free-1
SSID : Free-1
不正AP検知の精度の向上
？

## Slide 3: 既存手法と問題点
RTTを用いた検知手法
  1-hopと2-hopのRTTの差の利用
  閾値とRTTの差を比較して検知
不正AP
（evil-twin）
ユーザ
インターネット
正規AP
1-hop
2-hop
輻輳時のRTT分散はあまり考慮されていない

## Slide 4: キーアイデアと想定環境
トラヒック負荷ごとに検知
  RTTから各負荷ごとの閾値を作成
  仮想環境(linux)で環境構築
  tcコマンドで遅延や分散を付与してRTT収集
    ランダムな遅延をつけることでRTTに分散がつく
正規AP
(host3)
測定PC
(host1)
PC，AP間に tcで遅延を付与
不正AP
(host2)
AP間に tcで遅延を付与
Notes: 想定環境は図
閾値を使うのは変わらず
Iperfはやめる

## Slide 5: 実験条件
経路制御の環境を利用
  APにpingを送信してRTT収集
主に以下の4つによる負荷を考慮
  正規APに接続した混雑していない場合
  不正APに接続した混雑していない場合
  正規APに接続した混雑している場合
  不正APに接続した混雑している場合
負荷の再現はtcコマンドを使用

## Slide 6: 結果(提案手法)
非混雑時
混雑時
正規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
不正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
正規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇
不正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇

## Slide 7: 結果(対抗手法)
非混雑時
混雑時
正規 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
不正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
正規 | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇
不正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇

## Slide 8: 結果(まとめ) / 今後の予定
結果まとめ
  対抗手法・元論文の手法・提案手法の比較
今後の予定
  分散がもっと大きい場合の結果を取得
    検知率の変化を調査
  修論作成
 | 対抗手法 | 参考論文 | 提案手法
正解率 | 0.88 | ー | 0.93
F値 | 0.86 | 0.9 | 0.92

## Slide 9: 変更の理由
負荷は3000Mbits前後からかけられない
  1.5Gbits/secの帯域は必ず確保されてしまう
  Ping程度サイズでは影響なし
tcコマンドの遅延を利用する
  ランダムな遅延をつけることで RTTに意図的に分散をつける
  分布はパレート分布を使用
  分散(遅延)の程度は±2ms
Notes: パレート。インターネットトラフィックの特性を模倣するためによく使わ