## Slide 1: 進捗報告
MA23025 上田 智之
芝浦工業大学

## Slide 2: 研究背景と目的
テーマ : Evil-Twin 攻撃検知
  アクセスポイント（AP）の増加
  正規の無線LANアクセスポイントを偽装し、 接続したユーザに対して様々な攻撃を行う
不正AP
正規AP
ユーザ
SSID : Free-1
SSID : Free-1
不正AP検知の精度の向上
？

## Slide 3: 既存手法と問題点
RTTを用いた検知手法
  1-hopと2-hopのRTTの差の利用
  閾値とRTTの差を比較して検知
不正AP
（evil-twin）
ユーザ
インターネット
正規AP
1-hop
2-hop
輻輳時のRTT分散はあまり考慮されていない

## Slide 4: キーアイデアと想定環境
トラヒック負荷ごとに検知
  RTTから各負荷ごとの閾値を作成
    仮想環境(linux)で環境構築
    iperfで負荷を負荷をかけながらRTT測定
    iftopコマンドでトラヒックを明確に
正規AP
(host3)
測定PC
(host1)
PC，AP間に iperfで遅延を付与
不正AP
(host2)
トラヒック測定
ping送信
Notes: 想定環境は図
閾値を使うのは変わらず
Iperfはやめる

## Slide 5: 実験条件
経路制御の環境を利用
  APにpingを送信してRTT収集
主に以下の4つによる負荷を考慮
  正規APに接続した混雑していない場合
  不正APに接続した混雑していない場合
  正規APに接続した混雑している場合
  不正APに接続した混雑している場合

## Slide 6: 検知方法（1）
k-means法を利用
  分けるグループは2つ
  分割した通常時/攻撃時のデータに対して適用
  重心点の座標のy軸比を求める
RTT [ms]
データ数

## Slide 7: 検知方法（2）
通常時データから重心点のy軸比を算出 ➡ 閾値とする
正規APのみの場合
  通常時データで算出した y軸比
不正APありの場合
  通常時と攻撃時の混ざった データで算出したy軸比
閾値より大きい
➡不正APあり
RTT [ms]
データ数
RTT [ms]
データ数

## Slide 8: トラヒック4つのパターン

## Slide 9: 結果(まとめ) / 今後の予定
結果まとめ
  対抗手法・元論文の手法・提案手法の比較
今後の予定
  分散がもっと大きい場合の結果を取得
    検知率の変化を調査
  修論作成
 | 対抗手法 | 参考論文 | 提案手法
正解率 | 0.88 | ー | 0.93
F値 | 0.86 | 0.9 | 0.92

## Slide 10: 変更の理由
負荷は3000Mbits前後からかけられない
  1.5Gbits/secの帯域は必ず確保されてしまう
  Ping程度サイズでは影響なし
tcコマンドの遅延を利用する
  ランダムな遅延をつけることで RTTに意図的に分散をつける
  分布はパレート分布を使用
  分散(遅延)の程度は±2ms
Notes: パレート。インターネットトラフィックの特性を模倣するためによく使わ