## Slide 1: トラヒック負荷を考慮した RTTによる Evil-Twin攻撃検知手法
MA23025 上田 智之
指導教員 上岡 英史
芝浦工業大学

## Slide 2: 研究の背景と目的
コロナ禍により, 無線LANにおける
アクセスポイント（AP）の増加
不正APによる被害の増大
➡ Evil Twin Attack
[S. Kitisriworapan +, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2020]
[K. C. Patel+, INDIACom, 2022]
不正AP検知の精度の向上
Notes: 近年、Free-WiFiなどの無線LANにおけるアクセスポイント、通称APが増えている。また、コロナ禍になってからリモートによる授業や仕事が増え、カフェやレストランでもリモートワークを行う人が増えている。そのためAPはさらに増加していくことが予想される。
しかし、それと同時に不正APと呼ばれる攻撃も増加している。例えばevil-twin attack。
そのため、不正APの検知の精度の向上が求められています。

## Slide 3: 研究の背景と目的
Evil Twin Attack
正規の無線LANアクセスポイントを偽装し、
接続したユーザに対して様々な攻撃を行う
[En-Chun Kuo+, IEEE ICACT, 2018]
不正AP
正規AP
ユーザ
SSID : Free-1
？
SSID : Free-1
Notes: 例えば、ユーザの入力している個人情報を盗んだり、ウイルスを送り付けることもある。
中間者攻撃になりえる攻撃となっている。

## Slide 4: 既存手法
既存手法の分類
  フィンガープリントを用いた手法（管理者側）
  ➡特徴：安定した精度, 高コスト, 大きい手間
  [Qiaolin Pu+, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021]
  RTT(往復遅延時間)を用いた手法（ユーザ側）
  ➡特徴：低コスト, 少ない手間, 環境に影響を受ける
  [S. Kitisriworapan +, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2020]

## Slide 5: 既存手法
既存手法の分類
  フィンガープリントを用いた手法（管理者側）
  ➡特徴：安定した精度, 高コスト, 大きい手間
  [Qiaolin Pu+, IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021]
  RTT(往復遅延時間)を用いた手法（ユーザ側）
  ➡特徴：低コスト, 少ない手間, 環境に影響を受ける
  [S. Kitisriworapan +, EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2020]

## Slide 6: 想定環境
RTTを用いた検知手法
  1-hopと2-hopのRTTの差の利用
  閾値とRTTの差を比較して検知
不正AP
（evil-twin）
ユーザ
インターネット
正規AP
1-hop
2-hop
Notes: 近くに同じ名前の2つのAPがあったとき、双方に接続して測定したRTTと閾値を比較

## Slide 7: 従来の手法と問題点
RTTを用いた手法
  トラヒック混雑時のRTTの分散の考慮が少ない
    考慮することによって検知精度の向上
  MCS（伝送レート）を利用した方法
    MCS：変調、符号化などの設定値を含むインデックス
    負荷ごとの検知までは行えていない
    [Kitisriworapan+，J Wireless Com Network 2020，2020]
トラヒック負荷を考慮したEvil-Twin検知
Notes: トラヒックが混雑していないときに注目した研究が多く、混雑しているときのRTTの予測までは行えていないものが多い。
そこで、本実験の目的として、トラヒック負荷別にRTTを実際に計測しました。

## Slide 8: キーアイデアと想定環境
正規AP
測定PC
不正AP
トラヒック負荷ごとに検知を行う
  いくつかの種類の負荷を設定
  RTTから各負荷ごとの閾値を作成
負荷ごとに取得したRTTと閾値を比較
PC，AP間に 低い負荷を付与
PC，AP間に 高い負荷を付与
Notes: Iperfを使用して、負荷をかけ使用帯域を少なくしながらRTT収集

## Slide 9: 実験の流れ
RTT，トラヒックを測定
k-meansを用いた検知
「不正APあり」
No
Yes
終了
CDFの追加検知
RTT [ms]
AP
トラフィック負荷ごとに 閾値を設定
パケット数
ユーザ
RTT，トラヒック 取得

## Slide 10: 実験の流れ
RTT，トラヒックを測定
k-meansを用いた検知
「不正APあり」
No
Yes
終了
CDFの追加検知
RTT [ms]
AP
トラフィック負荷ごとに 閾値を設定
パケット数
ユーザ
RTT，トラヒック 取得

## Slide 11: 検知方法（1）
k-means法を利用
  取得したRTTデータ2つのグループに分ける
  攻撃時と通常時のデータそれぞれに適用
  各重心点の座標のy軸比を求める
RTT [ms]
データ数
Notes: 検知方法について説明する。
検知にはk-means法を利用する。いくつかに分けたデータを、k-means方法適用する。
その際の重心点、分けるグループの数は2つであり、その2点の重心点の座標のy座標の比を求める。といった流れ。

## Slide 12: 検知方法（2）
通常時データの内，訓練データから 2点の重心点のy軸比を算出 ➡ 閾値とする
正規APのみの場合
  通常時データの内， テストデータから 算出したy軸比
不正APありの場合
  攻撃時データから 算出したy軸比
RTT [ms]
データ数
RTT [ms]
データ数
y軸比 > 閾値
➡不正APあり
Notes: 今言ったk-means法を用いて重心点の座標のy軸比を求めるというのを、通常時とET攻撃時のRTTデータに行う。
いくつかに分けた通常時のRTTのデータの1つから算出した重心点の座標のy軸比を閾値とする。
これを～の場合は～の比と比較、と～の場合は～の比と比較して閾値に設定した比より大きい場合を不正APありと判断する。

## Slide 13: 実験の流れ
RTT，トラヒックを測定
k-meansを用いた検知
「不正APあり」
No
Yes
終了
CDFの追加検知
RTT [ms]
AP
トラフィック負荷ごとに 閾値を設定
パケット数
ユーザ
RTT，トラヒック 取得

## Slide 14: CDF(累積分布関数)を用いた追加の検知
閾値で検知がされなかった場合に使用
RTTと信頼区間を比較，超過時に不正APあり
・CDFの例
・信頼区間90%
赤 :上限値 緑 :下限値
Notes: 確率変数が特定の値以下になる確率を表す関数
信頼区間は確率分布に基づく変数の値が特定の範囲内に収束する確率を示す区間のこと
データがその区間に収まる確率が90%

## Slide 15: 実験方法
仮想環境で環境構築
iperfで負荷を負荷をかけながらRTT測定
iftopコマンドでトラヒック測定
pingをPCからAPに送信しRTT測定
正規AP
(host3)
測定PC
(host1)
PC，AP間に iperfで負荷を付与
不正AP
(host2)
トラヒック & RTT測定
ping送信
Notes: 想定環境は図
閾値を使うのは変わらず
Iperfはやめる

## Slide 16: 実験方法(負荷のパターン)
トラヒック負荷の種類は4種類とし， iperfで生成した各負荷は以下の通り
  100Mbps
  500Mbps
  1000Mbps
  1500Mbps
→各負荷の状態でpingを生成， iftopでトラヒック負荷を測定する

## Slide 17: 実験方法(負荷のパターン)
実際に測定されたトラヒック負荷は 以下の通りである
  97Mbps
  472Mbps
  944Mbps
  1312Mbps
※iperfではUDPを使用
  実際に測定される値は少し不規則な値

## Slide 18: 評価方法
F値 (F-measure/F-score)
  適合率(P)と再現率(R)の調和平均 ( )
    適合率(P)
    正規APと予測した内，実際に正規APだった割合
    再現率(R)
    実際に正規APの中で，正規APと予測できた割合
正解率
  全データに対して正しく予測された割合
Notes: 適合率と再現率のバランスを評価するもの、1に近い方がいい。「最も効率よくバランスの取れた機械学習モデル」

## Slide 19: 評価方法(F値の例)
適合率(P)
  正規APと予測した内実際に正規APだった割合
再現率(R)
  実際に正規APの中で正規APと予測できた割合
 | 正規AP | 不正AP
正規AP | 15 | 5
不正AP | 7 | 13
予測結果
正解値

## Slide 20: 評価方法(F値の例)
適合率(P)
  正規APと予測した内実際に正規APだった割合 =15/22
再現率(R)
  実際に正規APの中で正規APと予測できた割合
 | 正規AP | 不正AP
正規AP | 15 | 5
不正AP | 7 | 13
予測結果
正解値

## Slide 21: 評価方法(F値の例)
適合率(P)
  正規APと予測した内実際に正規APだった割合 =15/22
再現率(R)
  実際に正規APの中で正規APと予測できた割合
                =15/20
 | 正規AP | 不正AP
正規AP | 15 | 5
不正AP | 7 | 13
予測結果
正解値

## Slide 22: 評価方法(F値の例)
適合率(P)
  正規APと予測した内実際に正規APだった割合 =15/22
再現率(R)
  実際に正規APの中で正規APと予測できた割合
                =15/20
 | 正規AP | 不正AP
正規AP | 15 | 5
不正AP | 7 | 13
予測結果
正解値
F値＝
=0.71

## Slide 23: 提案手法と対抗手法
提案手法
  トラヒック負荷別に閾値を算出
  4種類のパターンの閾値を用意
対抗手法
  1種類の閾値で固定
  最も低負荷のRTTから閾値を算出
  CDF 不使用

## Slide 24: トラヒック負荷とRTTの関係の調査
10秒測定したときのトラヒック-RTT変化

## Slide 25: 取得結果
トラヒック負荷96MbpsのRTTの変化
正規AP 不正AP

## Slide 26: 取得結果
トラヒック負荷482MbpsのRTTの変化
正規AP 不正AP

## Slide 27: 取得結果
トラヒック負荷944MbpsのRTTの変化
正規AP 不正AP

## Slide 28: 取得結果
トラヒック負荷1304MbpsのRTTの変化
正規AP 不正AP

## Slide 29: 検知結果（固定閾値手法）
F値 : 0.74，正解率 : 0.79
1種類の閾値のみ使用
  最も低負荷(96Mbps)のRTTから作られた閾値
高負荷で明らかな誤検知
 | 96Mbps |  |  | 482Mbps |  |  | 944Mbps |  |  | 1304Mbps |  | 
Legal | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | ×
Rogue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
Notes: １回の実験で使用されたRTTデータ数は300である。4回測定し、そのうち1回を閾値に利用した。

## Slide 30: 検知結果（提案手法）
F値 : 0.96，正解率 : 0.96
1回の測定で300パケット，10セット実行
  7セットを訓練データ，3セットを テストデータにあてた
高負荷にも対応可
 | 96Mbps |  |  | 482Mbps |  |  | 944Mbps |  |  | 1304Mbps |  | 
Legal | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇
Rogue | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
Notes: １回の実験で使用されたRTTデータ数は300である。4回測定し、そのうち1回を閾値に利用した。

## Slide 31: まとめ / 課題
＜まとめ＞
RTTを用いたEvil-Twin検知
  トラヒック負荷によってRTT変化
  従来の方式では検知ミスが生まれる可能性
k-means法を用いたトラヒック負荷を 考慮した検知方法の提案
考慮しない場合に比べF値が向上
＜課題＞
トラヒック負荷の種類および設定値の最適化
スマートシティおよびIoT環境への応用

## Slide 32
強靭（レジリエント）なインフラ構築，包括的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る